## Slide 1: «Защита от несанкционированного доступа (НСД)»

## Slide 2: Изучаемые вопросы
Классификация угроз информационной безопасности (ИБ) автоматизированных систем (АС).
Источники угроз НСД.
Каналы утечки информации. Классификация каналов утечки информации.
2

## Slide 3: Классификация угроз информационной безопасности АС
Угроза безопасности АС - это потенциально возможное воздействие на АС, которое может прямо или косвенно нанести урон пользователям или владельцам АС.
Воздействия на информацию в АС:
Умышленные - проводимые кем то с целью злого умысла
Случайные - которые могут возникнуть в результате неподдающихся точной вероятностной оценке событий
3
Угрозы безопасности АС
Угрозы целостности АС
Угрозы безопасности информации в АС
Угроза безопасности информации - это потенциально возможное воздействие на информацию, которое может привести к ее несанкционированному уничтожению, модификации, получению (раскрытию), блокированию или размножению.

## Slide 4
Классификация угроз информационной безопасности АС
4
Доступ к информации - ознакомление с информацией, ее обработка, в частности копирование, модификация или уничтожение информации
Виды доступа к информации:
санкционированный доступ – доступ к информации, не нарушающий установленные правила разграничения доступа;
несанкционированный доступ (НСД) – доступ к информации, нарушающий правила разграничения доступа с использованием штатных средств, предоставляемых средствами вычислительной техники (СВТ) или автоматизированными системами (АС).
Примечание. Под штатными средствами понимается совокупность программного, микропрограммного и технического обеспечения СВТ или АС. //РД «Защита от НСД к информации. Термины и определения»

## Slide 5
Классификация угроз информационной безопасности АС
5
Угрозы безопасности АС |  |  |  |  |  |  |  | 
По цели реализации угрозы | По принципу воздействия | По характеру воздействия | По способу воздействия на объект атаки | По способу воздействия на АС | По объекту атаки | По используе-мым средствам атаки | По состоянию объекта атаки | По причине появления ошибки защиты
Нарушение конфиден-циальности | С использова-нием доступа | Активное | Непосред-ственное воздействие на объект атаки | В интерактив-ном режиме | На АС в целом | С использова-нием штатного ПО АС | При хранении объекта | Неадекват-ность политики безопасности
Нарушение целостности ресурсов | С использова-нием скрытых каналов | Пассивное | Воздействие на систему разрешений | В пакетном режиме | На объекты АС | С использова-нием специального ПО | При передаче объекта | Ошибки управления системой защиты
Нарушение доступности ресурсов |  |  | Опосредо-ванное воздействие |  | На субъекты АС |  | При обработке объекта | Ошибки проектирова-ния системы защиты
 |  |  |  |  | На каналы передачи данных |  |  | Ошибки кодирования

## Slide 6
Основные угрозы НСД:
угрозы проникновения в операционную среду компьютера с использованием штатного ПО (средств операционной системы или прикладных программ);
угрозы создания нештатных режимов работы программных (программно-аппаратных) средств за счет преднамеренных изменений служебных данных, игнорирования предусмотренных в штатных условиях ограничений на состав и характеристики обрабатываемой информации, искажения (модификации) самих данных и т.п.;
угрозы внедрения вредоносных программ (программно-математического воздействия).
РД «Защита от НСД к информации. Термины и определения»
Источники угроз НСД
6
Угрозы непосредственного доступа
- осуществляются с использованием программных и программно-аппаратных средств ввода/вывода компьютера
Угрозы удаленного доступа
- реализуются с использованием протоколов сетевого взаимодействия

## Slide 7
Источники угроз НСД
7

## Slide 8: Возможности внешних нарушителей
Источники угроз НСД
8

## Slide 9: Возможности внешних нарушителей
Источники угроз НСД
9

## Slide 10
Возможности внешних нарушителей
Источники угроз НСД
10

## Slide 11: Возможности внешних нарушителей
Источники угроз НСД
11

## Slide 12: Возможности внешних нарушителей
Источники угроз НСД
12

## Slide 13: 1 категория внутренних нарушителей
Источники угроз НСД
13

## Slide 14: 2 категория внутренних нарушителей
Источники угроз НСД
14

## Slide 15: 3 категория внутренних нарушителей
Источники угроз НСД
15

## Slide 16: 4 категория внутренних нарушителей
Источники угроз НСД
16

## Slide 17: 5 категория внутренних нарушителей
Источники угроз НСД
17

## Slide 18: 6 категория внутренних нарушителей
Источники угроз НСД
18

## Slide 19: 7 категория внутренних нарушителей
Источники угроз НСД
19

## Slide 20: 8 категория внутренних нарушителей
Источники угроз НСД
20

## Slide 21
Внешний нарушитель
Внутренний нарушитель
Возможные способы НСД к информации АС
Неправомерные действия со стороны лиц, имеющих право доступа к защищаемой информации:
  Несанкционированное изменение информации
  Несанкционированное копирование информации и передача ее третьим лицам
  Подключение к техническим средствам и системам АС
  Применение программных вирусов
  Использование программных закладок
  Использование закладочных устройств
  Хищение носителя с защищаемой информацией
Неправомерные действия внешнего нарушителя с использованием технических каналов:
  “Прослушивание” каналов связи и запись всего проходящего потока сообщений
  Маскировка под зарегистрированного пользователя
  Блокирование доступа к защищаемой информации путем перегрузки технических средств обработки информации ложными заявками на ее обработку
  Несанкционированный доступ к информации, циркулирующей в АС по каналам связи
  Выдача ложных команд управления
  Применение программных вирусов
  Перехват информации за счет утечек по техническим каналам
Ошибки обслуживающего персонала АС:
  Ошибки при эксплуатации технических средств
  Ошибки при эксплуатации программных средств
  Ошибки при эксплуатации средств и систем защиты информации
  Сбои аппаратных средств, источников питания, носителей данных
Физические методы НСД к информации:
  Диверсия в отношении АС
  Хищение носителя с защищаемой информацией
  Несанкционированный физический доступ в помещения где расположена АС
  Преднамеренный разрыв линии связи, что приводит к прекращению доставки сообщений
21

## Slide 22
Источники угроз НСД
22
Источники угроз НСД

## Slide 23: Аппаратные кейлоггеры
Источники угроз НСД
23

## Slide 24
Классификация каналов утечки информации
24
Каналы утечки информации:
Каналы разглашения информации - возникают в результате неправильной организации обращения с конфиденциальной информацией, а также из-за халатного или преступного отношения лиц, допущенных к информации ограниченного доступа, к своим обязанностям по обеспечению безопасности информации.
Агентурные и технические каналы разведки - специально создаются разведывательными органами государств или другими, заинтересованными в получении конфиденциальной информации субъектами, путем организации дополнительных нештатных каналов взаимодействия информационной системы с внешней средой.
Каналы несанкционированного доступа к информации - возникают при использовании нарушителем стандартных средств передачи и обработки информации для получения семантического доступа к конфиденциальной информации или к функциям управления процессом обработки информации, т. е. к объектам и субъектам АС.

## Slide 25: Вопросы?