## Slide 1
Выбор целевой области и создание 3D-­модели
на основе данных диагностики пациента
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ
Ассистент кафедры «Информатика и вычислительная техника»
ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»
Блохин Александр Владимирович
к.т.н., доцент, заведующий кафедрой
«Информатика и вычислительная техника»
ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»
Грицай Александр Сергеевич

## Slide 2
Медицинские изображения
2
Медицинское изображение – это структурно-функциональный образ органов человека, предназначенный для диагностики заболеваний и изучения анатомофизиологической картины организма.
Многочисленные медицинские образы, независимо от способа их получения, могут быть объединены в две основные группы: аналоговые и цифровые
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ

## Slide 3
Аналоговые изображения
Рентгеновский снимок
3
Аналоговые изображения:
традиционная пленочная рентгенография;
линейная томография;
аналоговая рентгеноскопия.
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ

## Slide 4
Цифровые изображения
Компьютерная томография
4
С помощью компьютера из сигналов, хранящихся в магнитной памяти, по сложным алгоритмам создается (реконструируется) изображение органов.
Цифровые изображения характеризуются высоким качеством, отсутствием посторонних сигналов (шумов).
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ

## Slide 5
Дигитайзеры
5
Аналоговые медицинские изображения могут быть преобразованы в матричные, и наоборот, матричные – в аналоговые. Оцифровку аналоговых изображений с твердых носителей и ввод их в память компьютера осуществляют с помощью сканеров.
Для оцифровки пленочных рентгенограмм применяются транспарентные сканеры – дигитайзеры.
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ

## Slide 6
Сбор информации при компьютерной томографии, синхронизированной с ЭКГ
Аппарат включает в точно заданное время кардиоцикла – диастолу (прямоугольник на кривой ЭКГ)
6
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ

## Slide 7
Векторные изображения
7
Представление диагностических изображений на дисплее может иметь двоякий характер. Векторные изображения состоят из набора элементарных линий и кривых.
К недостаткам векторных изображений относится необходимость значительных ресурсов адресуемой памяти компьютера.
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ

## Slide 8
Матричные изображения
8
Матричные изображения – основные в лучевой диагностике. Они имеют в своей основе растр, состоящий из большого числа ячеек – пикселей, либо, при объемном характере, – вокселей. Для представления изображений в виде твердых копий единственным правильным решением является использования лазерных или инфракрасных камер.
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ

## Slide 9
б
Влияние величины матрицы на качество изображения
а - матрица размером 64x64; б - 128x128; в - 256x256; г - 512x512 пикселей
а
в
г
9
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ

## Slide 10
Количество информации об исследуемом объекте, передаваемом изображением
Глубина пикселей и ширина
шкалы серого цвета
Глубина пикселей при различных
цифровых методах лучевой диагностики
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ

## Slide 11
Стандарт RGB
10
При цветном изображении наилучшим вариантом является трехбайтный пиксель, который содержит 16,7 млн. цветов.
Однако такая палитра цветов требует большого объема памяти компьютера, поэтому в медицинской практике чаще применяют— однобайтный, который содержит 256 цветов.
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ

## Slide 12
Форматы изображений
Компьютерная томография грудной клетки. Фронтальная реконструкция легочного рисунка: слева – формат TIFF (объем 1,07 МБ);
справа – формат JPEG (объем 60,3 КБ). Потребительские качества изображения практически одинаковые
11
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ

## Slide 13
Типы функциональных изображений
Функциональные изображения I типа – характеризуют двигательную активность органов
(моторную, сократительную, эва- куаторную и др.);
Функциональные изображения II типа – характеризуют накопительно-экскреторную
функцию органа;
Функциональные изображения III типа – отражают активность перфузионных процессов в органе;
Функциональные изображения IV типа – характеризуют метаболическую активность
в биологических тканях.
12
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ

## Slide 14
Функциональные изображения I типа
Изображения желудка при прохождении по
нему рентгеноконтрастного препарата
13
На практике широко используется регистрация сократительной способности контрастированных пищевода и желудка на серии стоп-кадров, выполняемой в процессе рентгеноскопии.
Двигательную функцию сердечной мышцы можно изучить с помощью КТ, МРТ и ОФЭКТ, которые выполняются с использованием кардиосинхронизаторов и специальных программных алгоритмов.
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ

## Slide 15
Функциональные изображения II типа
Радионуклидное исследование накопительновыделительной функции печени (гепатобилиосцинти- графия)
Рентгенологическое исследование почек - урография
14
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ

## Slide 16
Функциональные изображения III типа
Перфузионная компьютерная томография головного мозга.
Видна зона ишемии (инсульта)
Перфузионная компьютерная томография легких. Видны темные зоны снижения кровотока в легких вследствие тромбоэмболии легочной артерии.
15
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ

## Slide 17
Функциональные изображения III типа
Компьютерная томограмма брюшной полости с контрастным усилением. Видны метастазы в печени
Перфузионная компьютерная томография сердца. Определяется зона ишемии сердечной мышцы - инфаркт
16
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ

## Slide 18
Функциональные изображения IV типа
Магнитно-резонансная томография головного мозга: активация двигательной зоны при движении рукой (а), при движении языка (б)
Магнитно-резонасная томография головного мозга. Трактография. 2D-изображение нервных пучков головного мозга
17
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ

## Slide 19
Функциональные изображения IV типа
Магнитно-резонасная томография головного мозга. Трактография. 3D-изображение нервных пучков спинного мозга
Радионуклидная визуализация щитовидной железы. Виден активный узел гиперфиксации радиофармпрепарата токсическая аденома
18
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ

## Slide 20
Функциональные изображения IV типа
Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) головного мозга. Выделены активные зоны головного мозга
19
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ

## Slide 21
Типы медицинских изображений
Планарные изображения
Послойные изображения
Трехмерные изображения
Четырехмерные изображения
Энергетические изображения
Изображения с параметрическими эквивалентами
Мултимодальные
20
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ

## Slide 22
Оборудование
21
Существенным преимуществом цифровых изображений является возможность их компьютерной обработки.
Первый этап такой обработки — предварительный.
Следующий этап обработки изображений — аналитический.
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ

## Slide 23
«Алгебра кадров»
КТ-ангиография головного мозга: а - нативное изображение, б - визуализация сосудов после компьютерного вычитания скелета
22
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ

## Slide 24
Совмещение изображений
Новое направление визуализации — совмещение изображений, полученных посредством разных методов исследования. Совмещения осуществляются аппаратно и программно.
Мультимодальное изображение КТ/оФэКТ. Определяются участки гиперфиксация туморотропного радиофармпрепарата в печени и лимфатических узлах: метастазы.
23
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ

## Slide 25
Computer Assisted Detection (CAD)
Цифровая маммография: а – исходное изображение, б – картина после обработки системой CAD. Видна раковая опухоль (стрелка)
24
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ

## Slide 26
Облачные CAD-технологии
25
В настоящее время организованы мощные удаленные серверы, которые обеспечивают централизованное эффективное решение CAD-задач.
Перспективным направлением использования компьютера для анализа медицинских изображений является их автоматизированный анализ.
Подобные приложения разработаны некоторыми ведущими производителями компьютерных томографов и аппаратов для ультразвуковой визуализации.
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ

## Slide 27: Ссылки на источники
https://scicenter.online/tehnologii-meditsine-informatsionnyie-scicenter/meditsinskoe-izobrajenie-kak-obyekt-136137.html
https://sci-article.ru/stat.php?i=1413957877
https://www.imaios.com/ru/Kompaniya/blog/5-nailuchshih-programm-DICOM-Viewer
https://cvetmir3d.ru/blog/primenenie/primenenie-3d-skanera-v-meditsinskoy-praktike-ot-skanirovaniya-zubov-do-modelirovaniya-protezov/
https://additiv-tech.ru/publications/primenenie-lazernoy-stereolitografii-v-medicine.html
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-lazernye-tehnologii-v-meditsine/viewer
26
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
Блохин Александр Владимирович, ОмГТУ