## Slide 1
Оценка соответствия напечатанного прототипа его цифровой копии
к.т.н., доцент, заведующий кафедрой
«Информатика и вычислительная техника»
ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»
Грицай Александр Сергеевич
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ

## Slide 2
Основные понятия
3D-печать – это методика изготовления объемных изделий на основе цифровых моделей. Независимо от конкретной технологии, суть процесса заключается в постепенном послойном воспроизведении объектов.
3D-модель – это объемное цифровое изображение необходимого объекта, как реального, так и вымышленного.
3D-моделирование – это процесс создания объемного цифрового изображения требуемого объекта.
3D-сканер – периферийное устройство, анализирующее форму предмета и на основе полученных данных создающее его 3D-модель.
Облако точек – набор вершин в трёхмерной системе координат. Эти вершины, как правило, определяются координатами X, Y и Z.
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
2

## Slide 3: Введение
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
3

## Slide 4: Основные способы представления трёхмерных моделей и их особенности
Аналитическая модель – набор математических выражений.
Векторно-полигональная модель – определенным образом скомбинированного в пространстве множества полигонов.
Воксельная модель – комбинации из множества минимальных кубических элементов объема или вокселей.
Трехмерная сетка равномерной или регулярной структуры – множества точек или узлов, две из трех координат (любой трехмерной системы координат) каждого из которых, однозначно определяют третью.
Трехмерной сетки неравномерной или нерегулярной структуры – множества точек, определенным образом расположенных в пространств.
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
4

## Slide 5: Пример равномерной(слева) и неравномерной(справа) трехмерных сеток человеческого лица
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
5
Трехмерная сетка равномерной или регулярной структуры, (слева), т.е. множества точек или узлов, две из трех координат каждого из которых, однозначно определяют третью, при этом все узлы данного множества равномерно распределены в области определения этих двух основных координат.
Трехмерная сетка неравномерной или нерегулярной структуры, или облака точек – множества точек, определенным образом расположенных в пространстве, пример которой, также, приведен на следующем слайде (справа).

## Slide 6: Основные способы представления трёхмерных моделей и их особенности
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
6
Для модели трехмерного объекта, представленной почти в любой из перечисленных форм представления, существуют методы прямого и обратного преобразования.
Сложность и порядок выполнения различных геометрических преобразований и операций, таких как: перемещение, поворот, масштабирование и т.д. – моделей трехмерных объектов в различных формах представления, также могут довольно сильно различаться.
Кроме того для хранения моделей трехмерных объектов требуется разное количество памяти компьютера, а также количество требуемой памяти по-разному зависит от детализации модели.

## Slide 7: Инструменты для работы с воксельными моделями
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
7
CloudCompare – это программное обеспечение для обработки трехмерного облака точек (и треугольной сетки).
Первоначально он был разработан для сравнения двух плотных трехмерных облаков точек или между облаком точек и треугольной сеткой.
MeshLab – система с открытым исходным кодом для обработки и редактирования трехмерных треугольных сеток.
Он предоставляет набор инструментов для редактирования, очистки, исцеления, проверки, рендеринга, текстурирования и преобразования сеток.

## Slide 8: Основные функции, реализованные в приложении MeshLab для работы с воксельными моделями
выравнивание;
реконструкция;
чистка 3D моделей;
упрощение, уточнение и перемешивание;
измерение и анализ ;
сравнение моделей.
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
8

## Slide 9: Определение параметров, влияющих на печать модели на 3D-принтере
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
9
Основные отличия 3D принтеров:
требования принтера к качеству материалов для использования;
жесткий корпус, рамная конструкция;
наличие камеры для печати закрытого типа;
тефлоновая сердцевина экструдера и прижимной механизм;
более мощный, но при этом не тяжелый, двигатель экструдера;
место расположения катушки с пластиком;
наличие подогреваемого стола и системы обдува.

## Slide 10: Программы-слайсеры
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
10
Данные программы призваны упростить и ускорить работу с готовыми воксельными моделями для оператора 3D-принтера. В их составе имеется множество настроек как самой печати, также эти программы имеют в арсенале встроенные генераторы поддержек, которые формируют непосредственно поддержки в местах нависающих деталей трёхмерного объекта.

## Slide 11: Оценка соответствия напечатанной 3D-модели её эталону
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
11
Одним из основных критериев оценки качества печати и зависящей от неё точности печати является степень соответствия полученного объекта при помощи печати с его исходной трёхмерной моделью.
После сканирования с полученной воксельной моделью работать ещё нельзя, т.к. она имеет множество точек, не имеющих отношения к самой модели, так называемые «шумы».
Для работы с данной моделью необходимо убрать лишние точки путём их удаления, а также произвести фильтрацию и сглаживание облака точек.

## Slide 12: Способы представления трёхмерных моделей
Векторно-полигональная модель
Воксельная модель
Равномерная трехмерная сетка (слева)
Неравномерная трехмерная сетка (справа)
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
12

## Slide 13: Инструменты для работы с воксельными моделями
https://www.danielgm.net/cc/
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
13
Общий принцип метода оценки степени сходства трехмерных объектов – прост и заключается в приведении эталонного объекта к виду воксельного массива, причем таким образом, чтобы полученный воксельный массив включал в себя только те воксели, в пределах которых находится какая-либо часть исходной 3D-модели.

## Slide 14: Инструменты для работы с воксельными моделями
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
14
Данный метод включает в себя два этапа:
подготовительный этап, на котором осуществляется формирование воксельного массива по исходной эталонной трехмерной модели, отсечение помех в исходном облаке точек, масштабирование и наложение сравниваемых объектов;
этап анализа, на котором осуществляется анализ присутствия точек облака в пределах вокселей массива, подсчет «существующих» вокселей и нахождение соотношения количества «существующих» вокселей к их общему количеству вокселей в массиве, что и является мерой соответствия сравниваемых объектов.

## Slide 15: Оценка соответствия напечатанной 3D-модели её эталону
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
15

## Slide 16: Оценка соответствия напечатанной 3D-модели её эталону
Окно программы оценки степени соответствия трёхмерных моделей
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ
16
Как видно из отчёта степень соответствия между эталонной моделью и полученным облаком точек высока и составляет порядка 99%, что говорит о высоком качестве печати и её точности. Следовательно, можно сделать вывод о том, что используемая для печати трёхмерных объектов модель 3D-принтера является довольно успешной.

## Slide 17: Ссылки на источники
https://3d-daily.ru/equipment/3dscan-type.html
http://sapr.ru/article/25136/
https://habrahabr.ru/post/232387
https://www.stereolabs.com/documentation/overview/getting-started/introduction.html
baumanki.net/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/286-vvedenie-v-kompyuternuyu-grafiku
Дышкант Н.Ф. Эффективные алгоритмы сравнения поверхностей, заданных облаками точек: дис. канд. техн. наук. Московский гос. университет им. М.В. Ломоносова, Москва, 2011.
Голованов Н. Н. Геометрическое моделирование. — М.: Издательство Физико-математической литературы
17
Грицай Александр Сергеевич, ОмГТУ